Predstavlja  50 m

stajalište

6. Na  prikazanoj skici odredi azimut ( smjer kretanja),udaljenost i ucrtaj sadržaj skice (pomoću topografskih znakova).

- Od stajališta kreni azimutom od 1350  pritom prelazeći udaljenost od 500m kako bi stigao do IZVORA

- Od IZVORA dalje nastavi put azimutom od 2700 i da bi stigao do CRKVE moraš preći 700 m

- Od crkve hodaj azimutom od 3150  do MOSTA čija je udaljenost 300 m

KRATKOMINUTNI  PISMENI  ISPIT  IZ ZEMLJOPISA

Ime i prezime:_______________________________________    Bodovi:_______

Nadnevak:______  Razred: VIII___

Ocjena:_____________

Nastavno gradivo:   ODREĐIVANJE ZEMLJOPISNOG SMJEŠTAJA,                                                  ORIJENTACIJA, TOPOGRAFSKE KARTE

- U čemu je razlika  između topografskih i preglednih  zemljovida ?

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.Nadopuni. Zemljopisna _____________ je kutna udaljenost nekog mjesta na Zemlji od

________________ prema SJEVERU ILI JUGU.

- Odredi zemljopisni smještaj  točki na zemljovidu označenom slovom B.

……………………………………………………………………………………………..

- Zaokruži mjerilo koje ne pripada TOPOGRAFSKOM ZEMLJOVIDU.

1:25 000    1:300 000       1: 250 000       1:100 000

- Navedi barem tri matematička elementa topografskog zemljovida.

__________________________________________________________